NÁVOD K OBSLUZE

pro

STŘEŠNÍ DRÁŽKOVACÍ

STROJ  WUKO

1006

O B S A H :

Bezpečnostní pokyny	strana   3

I. Všeobecně	strana   4

II. Technické údaje	strana   4

III. Příprava pásů plechu 	strana   4

IV. Spojení  profilovaných pásů plechu        	                      strana   5

V. Vytvoření dvojitého stojatého drážky        	                    strana   6

VI. Vytvoření úhlového stojaté drážky                   	     strana   6

VII. Uvedení do provozu                                                         	                     strana   6

Nasazení stroje 	strana   7

VIII. Nastavení stroje                                                                    	           strana   7

1. Výška drážky 	strana   7

2. Materiál a tloušťka plechu 	strana   8

3. Krátké  drážky (konce plechu)	strana   8

IX. Údržba	strana   9

X. Podmínky záruky	strana   9

Eu-Prohlášení o shodě	strana 11

Specifikace náhradních dílů

Náhradní díly pro hlavu	strana 12

Náhradní díly pro pohon	strana 13

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Při používání elektrických nástrojů je třeba k ochraně před elektrickým úderem, nebezpečím poranění a požáru dodržovat následující základní bezpečnostní opatření.

Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny dříve než přistoupíte k použití zařízení.

Bezpečnostní pokyny si dobře uschovejte!

1.Udržujte svoje pracoviště v čistotě! Nepořádek na pracovišti znamená nebezpečí úrazu.

2. Zohledňujte vlivy okolního prostředí!

Elektrické nářadí nevystavujte dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Zajistěte dobré osvětlení. Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

3. Chraňte se před elektrickým proudem!

Nedotýkejte se tělem uzemněných částí, například trubek, topných těles, sporáků, chladniček.

4. Zamezte přístupu dětí!

Nedovolte dětem, aby se dotýkaly nástroje nebo kabelu. Stroj udržujte je v bezpečné vzdálenosti .

5. Své stroje  bezpečně ukládejte !

Nepoužívané stroje musí být uloženo v suché, uzamčené místnosti.

6. Nepřetěžujte své stroje!

V předepsané oblasti výkonu pracujete lépe a bezpečněji.

7. Používejte správný nástroj!

Nepoužívejte nářadí k účelům a pracím, pro které není určeno.

8.Noste vhodný pracovní oděv!

Plechy mají velmi ostré hrany – noste ochranné rukavice! Nenoste volné oblečení nebo šperky. Můžete být zachyceni pohyblivými částmi. Při práci venku používejte gumové rukavice a neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy noste síťku.

9. Nepoužívejte kabel v rozporu s jeho určením!

Nenoste stroj  za kabel  a nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před žárem, olejem a ostrými hranami.

10. Směrujte kabel stále dozadu za stroj.

11. Pozor – Nebezpečí úrazu!

Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda části těla nebo oděvu nezasahují do pracovního prostoru stroje.

12. Zajistěte obrobek!

Používejte upínací přípravky, aj. k zajištění obrobku. Je tak bezpečněji držen než Vaší rukou a umožňuje obsluhu stroje oběma rukama.

13. Nenatahujte se za dosah Vašeho postoje!

Vyhýbejte se nenormálnímu držení těla. Zajišťujte si stabilní postoj a stále udržujte rovnováhu.

14. Pečlivě ošetřujte stroj !

Řiďte se předpisy pro údržbu. Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel a v případě poškození je dejte vyměnit odborníkem. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a vyměňujte poškozené. Rukojeti  udržujte suché a čisté.

15. Vytahujte síťovou zástrčku!

Když se stroj nepoužívá, před údržbou a výměnou částí stroje.

16. Nenechávejte klíče nasazené!  Před zapnutím kontrolujte, zda jsou klíče a seřizovací nástroje odstraněny.

17. Dávejte pozor na nechtěné uvedení stroje do provozu!

Nářadí, připojené k elektrické síti, nenoste s prstem na spínači. Ujistěte se, že spínač je při připojování k elektrické síti  vypnutý.

18. Prodlužovací kabel ve venkovním prostředí.

Používejte ve venkovním prostředí jen k tomu účelu schválené a příslušně označené prodlužovací kabely.

19. Buďte neustále pozorní!

Sledujte svoji práci. Postupujte rozumně. Nepoužívejte nástroj, když nejste soustředění.

20. Kontrolujte svůj stroj zda není na poškozený!

Před dalším použitím nástroje pečlivě zkontrolujte ochranná zařízení zda jsou v bezvadném stavu. Zkontrolujte, jestli je v pořádku funkce pohyblivých částí, zda neváznou  nebo zda součásti nejsou poškozené. Všechny části musí být správně namontovány a splňovat všechny podmínky pro zaručení bezvadného provozu zařízení.

Poškozená ochranná zařízení a součásti musí být servisní opravnou odborně opraveny nebo vyměněny, pokud není v provozních návodech uvedeno něco jiného. Poškozené spínače musí servisní dílna vyměnit za nové. Nepoužívejte nářadí, u kterého se spínač nedá zapnout a vypnout.

21. Pozor!

Pro Vaši vlastní bezpečnost používejte jen příslušenství a doplňky (přídavná zařízení), které jsou uvedeny v návodu k obsluze nebo doporučeny výrobcem nástroje. Použití jiných ch nástrojů nebo příslušenství, než které jsou doporučeny v návodu k obsluze, může  znamenat  nebezpečí úrazu.

22. Magnetický účinek!

Držte nástroj v dostatečné vzdálenosti od předmětů, jež mohou být poškozeny magnety. Motor má silný magnet, který může poškodit magnetické pásky, kreditní karty, počítačové diskety a náramkové hodinky.

23. Opravy na pohonu smí provádět jen odborný elektrikář!

Toto elektrické nářadí vyhovuje příslušným bezpečnostním podmínkám. Opravy smí provádět jen odborný elektrikář.

Přečtěte si pozorně návod k obsluze, abyste se seznámili se zacházením a s možnostmi použití Vašeho  stroje na střešní drážkové spoje WUKO. Dbejte bezpečnostních předpisů a pečlivě si uschovejte návod k obsluze!

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE KE  STROJI NA uzavírání střešních drážek

Stroj na uzavírání střešních drážek se skládá z elektrické pohonné části a z mechanické pracovní hlavy. Stroj uzavírá profilované pásy plechu (viz náčrt 1) přímo do zdvojené drážky (jak je nastaveno od výrobce) nebo do úhlové drážky (viz kap. VI). Stroj se dá použít také pro oblé střešní plochy až do minimálního radiusu 0,2 m.

Hnací část stroje WUKO je konstruována v souladu s předpisy třídy II VDE 0740 a CEE 20. Připojení je proto možné také do zásuvek bez ochranného kontaktu.

Náčrt 1

II. TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Pohon: | 230V/50Hz/2,1A/42W |
| --- | --- |
| Max. tloušťka plechu: |  |
| měď/hliník/zinek: | 0,80 mm |
| pozink. Ocelový plech: | 0,75 mm |
| Hmotnost: | 5,8 kg |
| Vibrace/zrychlení podle EN 28662 a EN 50144 | avhw = 10,4 m/s2 |
| Typická úroveň hladiny hluku podle EN50144 | LpA = 88 dB LpCpeak = 106 dB LWA = 101 dB |

POZOR! Hladina hluku při práci může přesáhnout 85 dB. Noste prostředky k ochraně sluchu!

III. PŘÍPRAVA PÁSŮ PLECHU

Plechová střecha nebo fasáda se skládá z připravených prifilovaných plechových pásů, které se pak uzavírají s použitím stroje  WUKO 1006. Pro bezvadnou funkci stroje má velký význam příprava plechových pásů. V tomto ohledu existují např. tyto možnosti:

1. S profilovacím strojem

Rozměry drážky:

A:	nemá vliv na funkci stroje

(min. 25 mm)

B:	podle šířky plechu

C:	11 ... 14 mm

D:	C-2 mm

E:	C-1 mm

Náčrt 2

Pozor! Předpokladem pro bezvadnou funkci stroje je přesné dodržení rozměrů C, D a E.

2. S profilovacím  strojem WUKO 1008

Střešní profilovací stroj  WUKO 1008 vytváří na předem do pravého úhlu ohnutých pásech plechu (např. s ohýbačkou WUKO Duo 3200) profil pro fasádní a dvojitý stojatý drážkový spoj (viz náčrt 1).

3. S profilovacím zařízením

IV. SPOJENÍ PŘEDBĚŽNĚ PROFILOVANÝCH PÁSŮ PLECHU

| ( ● Sesadit 1. pás a uzavírací kraj | ( ● Uzavíraný kraj ohnout kleštěmi těsně přes drýhý konec plechu Pozor! Nenechávejte příliš velkou vůli mezi zaklepávaným koncem a profilem pásu plechu! |
| --- | --- |
| ( ● Zavěšení dalšího pásu | ( ● Na začátku pásů plechu dolů směřující okraj přitlačit směrem nahoru aby bylo možné stro nasadit, postup opakujte po každém 1,5 m, aby se zabránilo zvednutí pásů plechu. |

V. UZAVŘENÍ DVOJITÉHO STOJATÉHO drážky

Stroj je dodáván s namontovanou náběžnou a přítlačnou čelistí (poz. 8 a 15), tj. stroj uzavírá profil v jedné pracovní operaci do dvojitého stojaté drážky (viz náčrt 3)

Náčrt 3

VI. ZHOTOVENÍ ÚHLOVÉHO STOJATÉHO 
DRÁŽKY	 (viz náčrt 4)

Náběžnou čelist (poz. 8) a přítlačnou čelist (poz.15) -	viz obr. 1 – vyjmout následovně:

Náčrt 4

Upevňovací šroub (poz. 53) – přístupný otvorem
	ve vodicím úhelníku – vyšroubujte inbus-klíčem (4 mm)

vyjměte náběžnou čelist (poz. 8)

vložte čtyřhran a dotáhněte ho šroubem (poz. 8A)  
	místo náběžné čelisti (vyražené A musí zůstat
	viditelné), aby se píst (poz. 5) nemohl pootáčet a
	při uzavírání mohl klepat  na uzavíranou drážku

Upevňovací šroub přítlačné čelisti (poz. 49)
	vyšroubujte, přítlačnou čelist (poz. 15) 
	posuňte do strany ve směru uzavírací desky 
	(poz. 24) a zvedňete.

Chcete – li znovu uzavírat dvojitou stojatou drážku znovu, pak se musí provést analogicky k demontáži zpětná montáž. Při vkládání náběžné čelisti dbejte na to, aby malý vyvrtaný otvor směřoval k pohonu.

Obr. 1

Důležité!   Šrouby po každé přestavbě bezpodmínečně znovu utáhňete, jinak by při uve-

dení do provozu mohlo dojít k poškození stroje.

VII. UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením do provozu bezpodmínečně zkontrolujte následující body:

Souhlasí napětí Vaší elektrické sítě se síťovým napětím, uvedeným na typovém štítku?

Je dodržena maximální tloušťka plechu?

Jsou dodrženy rozměry C, D a E ?

Jsou uzavírací kraje správně usazeny ?

Má se vytvářet dvojitý stojatý nebo úhlová drážka?

Je k tomu stroj připraven?

Jsou-li předpoklady splněny, postupuje se následovně:

Nasazení stroje (viz obr. 2)

Dolů směřující zahnutý okraj se

musí nacházet na pravé straně

Stroj nasaďte tak, aby vodicí úhelník a čelisti

Byly v poloze  napravo od drážky a zavírací lišta nalevo od něj

Zavírací páku zatlačte směrem dopředu respektive dolů a spustě zavírací lištu

Pravou ruku položte na rukojeť hnacího stroje,

levou ruku na hlavu stroje

Stroj zapňete stlačením spínače a pro trvalý chod

současně stiskňete aretační knoflík

Stroj plynule posouvejte dopředu rovnoběžně s

plechem

Na konci drážky troj vypňete uvolněním spínače nebo při trvalém

chodu jej krátce stlačte a opět pusťte.

Obr. 2

Nemá-li být drážka uzavřena až do konce pásů plechu, stroj vypňete, uzavírací páku zvedněte a stroj jednoduše přizvedňete do strany směrem doprava

Stroj může být opět nasazen do pracovní pozice uprostřed drážky.

VIII. PŘIZPŮSOBENÍ STROJE

1. Výška drážky: Nastavení vodicího lišty

Vodicí lišta usnadňuje vedení stroje – stroj má být plynule posouván dopředu, rovnoběžně a vodo-rovně s pásy plechu. Proto na začátku práce nebo při změně výšky drážky nastavit vodicí lištu (viz obr. 3):

● povolit šrouby vodicí lišty (poz. 38)

● stroj nasaďte na plech a projeďte krátkou dráhu (cca

20 cm)

● vodicí lištu přiložte k plechu, stroj při tom držte

rovnoběžně a vodorovně

● upevňovací šrouby vodicího lišty opět utáh-

ňete.

Obr. 3

2. Materiál a tloušťka plechu:

| A. Seřizování uzavírací lišty Uzavírací lišta, která přenáší protitlak při uzavírání drážky, je zajištěna a držena dvěma šrouby , které jsou opatřeny tlačnými pružinami (viz obr. 4). Tyto tlačné pružiny mají také vyrovnávací funkci při uzavírání drážky. Šrouby jsou opatřeny samojisticími maticemi (poz. 40), jejichž přestavením je regulován opěrný tlak tlačných pružin (čím pevněji se utáhnou, tím větší je tlak). | B. Seřízení zavírací čelisti Také zavírací čelist (poz. 13) je opatřena vyrovnávací pružinou (poz. 63). Povolením(utažením šroubu (poz. 47) lze tlak snižovat/zvyšovat. Přestavení přítlačné čelisti je nezbytné zejména při uzavírání úhlového stojaté drážky. ● vyšroubujte zajišťovací šroub (poz. 46) ● šroub (poz. 47) povolte (nižší tlak) nebo utáhňete (vyšší tlak) |
| --- | --- |

POZOR:   Matice, popř. šroub neutahujte příliš silně, protože jinak pružiny již nemají funkci

vyrovnávačů tlaku.

Obr.  4	Obr.  5

3. Zvlášť krátké drážky (konce pásů plechu)

Přestavování výstředného drážkovacího kolečka

Při výrobě pásů plechu na ohýbacím lisu nebo na profilovacím stroji se může stát, že kolmý (dolů směřující)  konec plechu je příliš krátký. Přestavením výstředného drážkovacího kolečka (viz náčrt 5) je možné přizpůsobit polohu drážkovacího kolečka požadavkům, takže  můžete vytvořit drážkový spoj také na krátkém  konci plechu.

Náčrt 5

Pozor: drážkovací kolečko nenastavovujte příliš vysoko, protože kolečko potom naráží do vodorovné části drážkového spoje.

IX. ÚDRŽBA

Se strojem je třeba zacházet šetrně a chránit jej před nadměrným znečištěním!

Větrací drážky stroje udržujte vždy čisté!

Všechna ložiska jsou opatřena dlouhodobou mazací náplní.

Při trvalém používání se doporučuje každoroční revize stroje v servisní dílně. Opravy smí provádět jen odborník. Adresu nejbližší servisní opravny se dozvíte u Vašeho prodejce WUKO.

X. ZÁRUKA

1. Na stroje  WUKO poskytujeme záruku podle zákonných ustanovení, specifických pro danou zemi jako doklad předložte fakturu nebo dodací list

2. Záruka zahrnuje odstranění všech poškození nebo vad zařízení, které se projevily během záruční lhůty a byly prokazatelně zapříčiněny vadami materiálu nebo výrobními vadami. Do záruky nespadají škody nebo vady v důsledku elektrického připojení stroje v rozporu s předpisy, neodborného zacházení, přetížení, opotřebení, jakož i nedbání nedodržení návodů k použití. Reklamace na základě neodborně provedených a nebo vůbec neprováděné údržby a čištění nemůže být uznána. Na rozebrané výrobky záruční nároky zanikají.

3. V případě záručního nároku pošlete kompletní stroj s nákupními podklady poštou nebo balíkovou službou nevyplaceně přímo výrobci nebo Vašemu prodejci WUKO. Při zasílání stroje je nutno dbát, aby zásilka byla dobře zabalena a opatřena úplnými údaji o odesilateli a stručným popisem závady.

4. Záruční plnění bude provedeno bez jakékoliv fakturace; toto plnění nebude mít za následek prodloužení ani nový začátek běhu záruční doby. Vyměněné součásti se stávají naším vlastnictvím.

Elektrické nářadí neházejte do domovního odpadu!

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o elektrickém a elektronickém odpadu a

jejího převedení do národního práva se odpadní elektrické nářadí musí sbírat od-

děleně a odevzdávat k ekologické recyklaci.

EU-Prohlášení o shodě

Výrobce:

###### WUKO Maschinenbau GmbH

Dr. Maleta-Str. 1

A-4664 Oberweis

Tel. +43 7612 77500

Fax + 43 7612 77500 14

prohlašuje tímto, že dále označený stroj

Uzavírač střešních drážek WUKO-1006

výrobní číslo:

popsaný v přiložené dokumentaci, se shoduje s ustanoveními Bezpečnostního vyhlášky Stroje – MSV, spolk. věstník č. 306/1994 a tím i s upravenými Směrnicemi Stroje 89/392/ES a 89/336/ES v platném znění.

Použité harmonizované normy, zejména:

EN 50144

EN 55014

EN 28662-1

EN 60555

HD 400

EN 292-1:1991

EN 292-2:1991

Pertti Hakala

(ředitel)

Oberweis, červen 2002

Místo, datum			podpis

# NÁHRADNÍ DÍLY PRO HLAVU uzavírače střešních drážek

# WUKO 1006

| Pol. | ks | Název |  | Pol. | ks | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | skříň ložiska |  | 35A | 1 | ochranná příložka |
| 2 | 1 | vedení náběžné čelisti |  | 36 | 1 | distanční kroužek |
| 3 | 2 | šroub tělesa |  | 37 | 6 | příložka |
| 4 | 2 | matice tělesa |  | 38 | 2 | šroub |
| 5 | 1 | píst |  | 39 | 2 | šroub |
| 6 | 1 | tyč nárazníku |  | 40 | 2 | pojistná šestihranná matice |
| 7 | 1 | hlava pístu |  | 41 | 10 | pérová podložka |
| 8 | 1 | náběžná čelist |  | 42 | 10 | šroub |
| 8A | 1 | čtyřhran k upevnění pístu |  | 43 | 2 | příložka |
| 9 | 1 | uchycení ložiska Střed |  | 44 | 2 | šroub |
| 10 | 1 | uložení zavírací čelisti |  | 45 | 1 | šroub |
| 11 | 1 | klouzátko matice |  | 46 | 1 | šroub |
| 12 | 1 | klouzátko pružiny |  | 47 | 1 | šroub |
| 13 | 1 | Zavírací čelist |  | 48 | 1 | šroub |
| 14 | 1 | Uložení přítlačné čelisti |  | 49 | 1 | šroub |
| 15 | 1 | přítlačná čelist |  | 50 | 1 | pérová podložka |
| 16 | 1 | distanční kroužek |  | 51 | 1 | válcový kolík |
| 17 | 2 | Uložení ložiska |  | 52 | 1 | pojistný kroužek |
| 18 | 1 | Svorník |  | 53 | 1 | šroub |
| 19 | 1 | výstředníkový hřídel |  | 54 | 1 | šroub |
| 20 | 1 | vyrovnávací závaží, vpředu |  | 55 | 1 | kulička |
| 21 | 1 | vyrovnávací závaží, vzadu |  | 56 | 1 | tlačný kolík |
| 22 | 1 | deska ložiska |  | 57 | 1 | kuličkové ložisko |
| 23 | 1 | deska pláště |  | 58 | 4 | kluzné ložisko |
| 24 | 1 | uzavírací lišta |  | 59 | 2 | kluzné ložisko |
| 25 | 1 | uzavírací výstředník |  | 60 | 1 | kluzné ložisko |
| 26 | 1 | zavírací deska |  | 61 | 3 | jehlové ložisko |
| 27 | 1 | Zavírací uložení |  | 62 | 2 | pružina |
| 28 | 1 | zavírací hlavice |  | 63 | 1 | pružina |
| 29 | 1 | zavírací páka |  | 64 | 1 | kolík |
| 30 | 2 | tlačný kroužek |  | 65 | 1 | rozpěrná deska |
| 31 | - | Odpadá |  | 66 | 1 | šroub |
| 32 | 1 | zadní kryt |  | 67 | 1 | drážkovací kolečko |
| 33 | 1 | přední kryt |  | 68 | 1 | Šroub |
| 34 | 1 | Kryt |  | 69 | 1 | Šroub |
| 35 | 1 | vodicí lišta |  | 70 | 1 | inbus klíč |
|  |  |  |  | 71 | 1 | Nástrčný klíč |

# NÁHRADNÍ DÍLY PRO POHON uzavírače střešních drážek

WUKO 1006

| Pol. | Ks | Název |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Výkonový štítek |
| 4 | 1 | přípojné vedení | Pol. | ks | Název |
| 100 | 1 | kryt (těleso) |  |  |  |
| 104 | 1 | víko tělesa | 200 | 1 | Ložiskový štít |
| 105 | 1 | el. Pole | 204 | 1 | jehlové ložisko |
| 106 | 1 | Kotva | 205 | 1 | plstěná podložka |
| 107 | 1 | Ventilátor | 207 | 1 | Krytka |
| 108 | 1 | Kuličkové ložisko | 210 | 1 | vrtací vřeteno |
| 109 | 1 | Podložka | 211 | 1 | ozubené kolo |
| 112 | 1 | pryž. pouzdro | 213 | 1 | kuličkové ložisko |
| 117 | 1 | Vodič | 214 | 1 | rozpěrný pojistný kroužek |
| 118 | 1 | Vodič | 215 | 2 | Kroužek |
| 130 | 1 | Kroužek | 431 | 2 | uhlíkový kartáček s držením |
| 135 | 1 | Spínač | 1000 | 1 | sada šroubů |
| 140 | 1 | kondenzátor | 1200 | 1 | sada pro údržbu |
|  |  |  | 1201 | 2 | uhlíkový kartáček |